## Slide 1: Bilagor till KSL-förslaget
2011-04-29

## Slide 2: Avtalsbilagor
1. FTI:s standard för stationsutformning
2. Förteckning över ÅVS på kommunal mark
3. Förteckning över ÅVS på icke kommunal mark
4. Stående dagordning till samrådsmöten
5. FTI:s egenkontrollplan

## Slide 3: Återvinningsstationer
Definition
En ÅVS har minst tre materialslag representerade
FTI tömmer minst något av materialslagen metall-, plast- eller pappersförpackningar
FTI bekostar drift (städning, snöröjning, underhåll) samt etablering (vid ny ÅVS)
Utformning och service
Styrs av markavtal, bygglov och läge
Längre avtal och bygglov samt centralt läge – större investering
Servicenivå (tömnings- och städintervall) efter läge och belastning

## Slide 4: Standard-ÅVS/mall-ÅVS (nyetablering)
    Lifströmsbehållare, gröna (RAL6005) – undantag för glasförpackningar
    Tömningstekniken påverkar utförandet av behållarna; ”Lifströms-behållare” finns för varje teknik
    Inkasthålens storlek regleras efter Boverket; max 12 cm höjd för rektangulära hål och max 15 cm i diameter på runda hål
    5 materialslag
    3 olika alternativ för investeringar i mark/behållare beroende på långsiktighet i avtal, bygglov och läge
    1,5 meter mellan behållarna (för tillgänglighet med rullator/rullstol)

## Slide 5: Utformning: ÅVS på mark med kort avtal/kort bygglov, läge bortanför bebyggelse
Begagnade, uppfräschade behållare
Ingen åtgärd på mark alternativt grusad yta
Ingen inhägnad alternativt Gunnebo-stängsel 1,20m
TACK-skylt på sugga
Utnyttjar eventuell befintlig belysning
Kort avtal/bygglov = under 5 år

## Slide 6: Utformning: ÅVS på mark med långt avtal/permanent bygglov, läge med social kontroll (ex centralt i bostadsområde)
Begagnade, uppfräschade alternativt nya behållare
Asfalterad, alternativt grusad yta
Inhägnad Gunnebo 1,20 m
TACK-skylt på sugga eller markankare
Utnyttjar eventuell befintlig belysning
Långt avtal = 5 år + förlängning

## Slide 7: Utformning: ÅVS med permanent bygglov och långt markavtal; vid affär/affärscentrum
Nya behållare
Asfalterad yta
Inhägnad Gunnebostängsel 1,20 m (plank/staket tänkbart)
TACK-skylt på sugga eller med markankare
Utnyttjar eventuell befintlig belysning

## Slide 8: Dagordning samrådsmöten (förslag efter 10 mars, testas)
Deltagare/funktion/presentation
Föregående möte och aktivitetsplan
Uppföljning
Föranmälda ärenden (från kommun resp. FTI)
Ex: behov nyetableringar, genomförd tillsyn, avtalsdiskussion
Drift återvinningsstationer (ÅVS-systemet)
Genomgång tömning, städning, snöröjning, skyltar, behållare, dekaler; avtal m.m.
I förväg utskickad statistik – genomgång/synpunkter
Från FTI
Från kommunen (sammanställt)
Information
Vad och hur (vad gör kommunen?)
Underlag (FTI:s ansvar)
Ev gemensamma informationsåtgärder (pressmeddelande/webbinfo)
Aktivitetsplan och slutsats samråd
Vad ska göras? Av vem? Klart/rapporteras när?
Slutsats avseende insamlingssystemet – hur fungerar det?
Är samrådsansvaret fullgjort med detta möte?

## Slide 9: Egenkontrollprogram
Genom FTI:s antagna egenkontrollprogram har FTI frivilligt åtagit sig att vidta följande åtgärder:
Löpande planering och kontroll av den egna verksamheten för att motverka och förebygga att olägenheter för människors hälsa eller miljö uppstår.
På kontinuerlig basis utföra bl.a. städning, snöröjning (vid behov), tömning av behållare och löpande kontroll av allmän status för varje enskild ÅVS. Målet är att dessa åtgärder ska utföras med sådana intervaller som behövs för att säkerställa att varje ÅVS fungerar på avsett sätt utan att särskilda åtgärder behöver företas.
Täta kontroller av bl.a. städbehov, förekomst av klotter, snöförhållanden, fyllnadsnivåer för återvinningsbehållarna och behållarstatus (inklusive funktion och säkerhet) på ÅVS. Kontrollerna utförs av underentreprenörer i form av tömmare och städare och säkras upp genom avtal härmed.
Tillse att allmänheten och kommunrepresentanter har möjlighet att via FTI:s supportgrupp/kundtjänst lämna synpunkter, klagomål och krav på åtgärder avseende ÅVS direkt till FTI. Ärenden ska hanteras skyndsamt.
Som övergripande målsättning med FTI:s egenkontrollprogram kan bl.a. anges att varje ÅVS ska uppfattas som ”ren” av allmänheten, att återvinningsbehållarna ska vara enkelt tillgängliga samt medge utrymme för återvinning.